## Slide 1
СПОРТИВНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПЛОЩАДОК

## Slide 2: ХОЛДИНГ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ
  Проектная светотехника Профессиональные решения для освещения и управления светом
  Проектная светотехника Стандарт современного светодиодного освещения
  Автоматизация освещения IoT платформа для управления внутренним и наружным освещением
  Электротехника Модульное оборудование и системы прокладки кабеля
  Телеком Кабельная продукция и телекоммуникационные шкафы
  Программные продукты Экосистема программных компонентов для автоматизации
  Автоматизация производства Комплекс оборудования для эффективного управления
  Модульное оборудование Силовые автоматические выключатели и низковольтная аппаратура
  Инвестиционные проекты Энергосбережение через механизм государственно-частного партнерства
  Потолки и стеновые панели Проектирование и производство решений из листового металла

## Slide 3: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ IEK GROUP ДЛЯ СПОРТА
КАБЕЛЬНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
ОСВЕЩЕНИЕ
cветильники для всех зон на объекте
ПРОКЛАДКА
КАБЕЛЕЙ
металлические кабеленесущие системы
построение структурированных кабельных систем
ЩИТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
оболочки для электрических щитов и щитов управления
Кабель-каналы
PRIMER
пластиковые кабеленесущие системы
ОБОРУДОВАНИЕ «КОНТАКТОР»
автоматические выключатели модульные, в литом корпусе, воздушные
АВТОМАТИЗАЦИЯ ONI
оборудование для автоматизации процессов и управления производством
НКУ FORMAT PRO
система низковольтных комплектных устройств

## Slide 4: ОСВЕЩЕНИЕ АРЕНЫ КХЛ
АРЕНА БАЛАШИХА
г. Балашиха
  FEREKS FHB
5700К
цветовая температура
600 Вт
мощность
F30 / D60
КСС
CRI92
индекс цветопередачи
1-10В
управление
71%
экономия электроэнергии
5 лет
гарантия
  Поддержка сценариев «шоу-свет».

## Slide 5: РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
FEREKS WHEEL
ДЛЯ ЛЕДОВЫХ ДВОРЦОВ
УТЦ НОВОГОРСК
СК СОКОЛЬНИКИ
СШОР РУСЬ
СК ДИНАМО
до 160 лм/Вт
энергоэффективность
100 - 230 Вт
мощность
Д, Г60
КСС
5 лет
гарантия
2023
2024
2024
2023
4000К, 5000К
цветовая температура

## Slide 6: СВЕТ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
БАСКЕТ ХОЛЛ
г. Москва
  НА ОБЪЕКТЕ:
  FEREKS FFL
5700К
цветовая температура
460 Вт
мощность
F20
КСС
CRI92
индекс цветопередачи
3800 лк
уровень освещенности
88%
кро на площадке
76
светоточек
5 лет
гарантия

## Slide 7: ТЫСЯЧА СВЕТИЛЬНИКОВ НА ВОЛЛЕЙБОЛЬНОЙ АРЕНЕ
ЛОКОМОТИВ АРЕНА
г. Новосибирск
  НА ОБЪЕКТЕ:
  LEDEL L-INDUSTRY TURBINE
5700К
цветовая температура
100 Вт
мощность
CRI92
индекс цветопередачи
1296
светоточек
5 лет
гарантия
DMX-512
управление

## Slide 8: ДОЛГОСРОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО
  ОБОРУДОВАНИЕ НА ОБЪЕКТE:
ДПП
LFL-Sport
FFL-Sport
FFL
  FFL-Sport - для площадок под ТВ-трансляций
  FFL - для теннисных кортов с резиновым покрытием
  LFL-Sport - для шоу-кортов
  ДПП - для равномерного освещения Центра бадминтона
  843 УСТАНОВЛЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКА
АКАДЕМИЯ ТЕННИСА
г. Казань
2025

## Slide 9: ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД
МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ
ОСВЕЩЕНИЕ БАССЕЙНОВ
Для бассейнов подходят светильники только с матовым рассеивателем
Очень высокая отраженная блескость на плоскости
FEREKS ДСО
12 - 100 Вт Мощность
140 лм/Вт Энергоэффективность
LEDEL L-TRADE II
12 - 100 Вт Мощность
160 лм/Вт Энергоэффективность
в реестре РЭП
в реестре РЭП
FEREKS CCB
14 - 40 Вт Мощность
120 лм/Вт Энергоэффективность
FEREKS ДВО
18 - 56 Вт Мощность
120 лм/Вт Энергоэффективность

## Slide 10: ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД
ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ
ТЕННИСНЫЕ И ВОЛЛЕЙ- БОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Полное отсутствие слепимости
Большие потери на отражении
Только с белыми потолками
FEREKS FFL
230 - 1200 Вт Мощность
135 лм/Вт Энергоэффективность
LEDEL L-BANNER
600 Вт Мощность
115 лм/Вт Энергоэффективность
LEDEL L-PIXEL
50 - 300 Вт Мощность
160 лм/Вт Энергоэффективность
LEDEL
L-LEGO II
24 - 425 Вт Мощность
130 лм/Вт Энергоэффективность

## Slide 11: ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД
МАЧТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
СТАДИОНЫ И ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
Ветровая нагрузка
Нагрузка на мачту
Сложный монтаж
FEREKS FFL
230 - 1200 Вт Мощность
135 лм/Вт Энергоэффективность
LEDEL L-BANNER
600 Вт Мощность
115 лм/Вт Энергоэффективность
FEREKS LFL
460 - 480 Вт Мощность
130 лм/Вт Энергоэффективность
Казанская академия тенниса Республика Татарстан

## Slide 12: АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
LEDEL L-CONTOUR
1,9 - 21,6 Вт Мощность
24DC Питание
LEDEL L-LINE A
4,5 - 54 Вт Мощность
33 - 38DC Питание

## Slide 13: АССОРТИМЕНТ ДЛЯ СПОРТОБЪЕКТА
L-BANNER
CСВ CLIP-IN
ДСО
L-PARK STICK
мачтовое освещение
офис
технические помещения
прилегающие территории
НОВИНКА
НОВИНКА
0-10
dali
pwm
0-10
dali
pwm
dmx512
0-10
pwm
0-10
dali
pwm

## Slide 14: 5 РЕШЕНИЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
дво
Мощность, Вт | 230 - 1200 | 600 - 620 | 12 - 100 | 19 - 100 | 18 - 56
Световой поток, лм | 26420 - 165984 | 55850 - 56537 | 1176 - 13500 | 2660 - 14400 | 1763 - 6774
КСС | A, W, WL, F15, F30, D60, C120 | К8, К15, Г30, Г60 | Д, 25х100 | Д, Г30, К15, ГСП-II, ГСП105 | Д, К15, К40, Г60
Световая отдача, лм/Вт | до 135 | до 115 | до 140 | до 160 | до 120
Степень защиты | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP20, IP65
l-trade ii
ffl
l-banner
дсо

## Slide 15: FFL С АССИМЕТ- РИЧНОЙ ОПТИКОЙ
Степень защиты - IP66.
До 4 модулей в установке.
Высота модуля - 13 см
КОРПУС
Диапазон напряжения питания, АС - от 176В до 264В.
ДРАЙВЕР
решение для направленного освещения
FFL
Мощность: 230 - 1200 Вт.
Энергоэффективность: до 130 лм/Вт.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КСС: F15, F20, F30, F40, D60, C120, A, W, WL.
EX / SPORT
Область применения: зоны класса 1 и 2 по газу. Установка Ex-FFL в пылевой среде не предусмотрена.
Поворотный кронштейн с возможностью регулировки угла наклона от 0° до 60°
Ex: 1Ex eb mb IIC T6 Gb X; 1Ex eb mb IIC T5 Gb X; 2Ex ec mb IIC T4 Gc X
Sport. Индекс цветопередачи - CRI92.
Sport. Цветовая температура - 5700К.
F15
F30
D60
С120
A
W
WL

## Slide 16: L-BANNER 600 МОЩНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ
Степень защиты - IP66.
Корпус с активным охлаждением.
КОРПУС
Диапазон напряжения питания, АС - от 140В до 430В.
Защита от МКС-помех до 10 кВ
ДРАЙВЕР
для территорий с высокими требованиями к освещенности
L-BANNER 600
Мощность: 600 - 620 Вт.
Энергоэффективность: до 110 лм/Вт.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стандартная гарантия
КСС: Г60, Г30, К15, К8.
SPORT
Г60
Г30
К15
К8
238*426*463 мм (Д*Ш*В).
Вес: 14 кг.
Индекс цветопередачи - CRI92.
Цветовая температура - 5700К.

## Slide 17: ДСО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
Степень защиты - IP66.
Экструдированный алюминиевый профиль.
КОРПУС
Диапазон напряжения питания, АС - от 176В до 264В.
ДРАЙВЕР
решение для предприятия и склада
ДСО
Мощность: 12 - 100 Вт.
Энергоэффективность: до 140 лм/Вт.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КСС: Д90, Д110, Д120, 25х100.
EX
Область применения: зоны класса 2 по газу, зоны класса 21 и 22 по пыли.
2Ех еc mb II T4 Gc X / Ex tb mb IIIС T200 80/90 °C Db X
в серии 2013
стандартная гарантия
Степень механической защиты: IK10
Температура эксплуатации: от -40°C до +50°C

## Slide 18: L-TRADE II СВЕТИЛЬНИК С КОМПАКТНЫМ ПРОФИЛЕМ
Цельнометаллический алюминиевый профиль.
Четыре длины: 531, 1031, 1531, 3031 мм.
КОРПУС
Диапазон напряжения питания, АС - от 165В до 430В.
Защита от МКС-помех до 2 кВ
ДРАЙВЕР
Мощность: 12 - 100 Вт.
Энергоэффективность: до 160 лм/Вт.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КСС: Д, Г30, К15 и ГСП105, ГСП-II, ГСП05
Степень защиты - IP66.
Может устанавливаться под системой пожаротушения.
Индекс цветопередачи: CRI72, CRI80, опционально CRI90.
Цветовая температура: 4000К, 5000К.
ОПТИКА
Версия с БАП
Модуль управления по ТЗ
Г30
ГСП-II
ГСП105
ГСП05

## Slide 19: ДВО ЛИНЗОВАННЫЙ ДАУНЛАЙТ
Литой алюминиевый корпус с полимерным покрытием
Окраска по RAL по ТЗ.
Круглый и квадратный формы
Опции: управление, БАП
КОРПУС
Рассеиватель из опалового ПММА
Индекс цветопередачи: CRI80.
Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К.
ОПТИКА
Мощность: 18 - 56 Вт.
Энергоэффективность: 120 лм/Вт.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КСС: Д, К15, К40, Г60.
Степень защиты: IP20, IP65.
Крепление встраиваемое
Установка в отверстия диаметром 13 -200 мм.
Металлические фиксаторы
стандартная гарантия
Круглая модель в диаметре: 150, 200, 220, 230 мм
Квадратная модель размером 235 × 235 мм для потолков «грильято» с ячейками 20×20 мм
в реестре РЭП

## Slide 20: ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
ФАЙЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ПОДМЕННЫЙ ФОНД
Индивидуальная гарантия на светильники - 7 лет. Стандартная гарантия - 5 лет.
Сертификаты соответствия и файлы для проектирования всегда доступны для скачивания на сайте.
Произведем и поставим оборудование для любого помещения на объекте.
Складской запас готовой продукции на случай выхода оборудования из строя.
ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД
Байкал-Арена г. Иркутск

## Slide 21: МЫ В ВЕНДОР ЛИСТАХ:
РУСАЛ
НОРНИКЕЛЬ
ГК «АЗОТ»
ПАО «Полюс»
ЕВРАЗ
Сибирская угольная энергетическая компания
Сибирская генерирующая компания
НОВАПОРТ ХОЛДИНГ
УК «АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ»
ПАО «РОССЕТИ» -МЭС
АЛРОСА
ПАО «СИБУР Холдинг»
Лукойл-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ
ГАЗПРОМНЕФТЬ
Холдинг «Технодинамика»
АО «Русская медная компания»
ОАО «УГМК»
ПАО «ММК»
ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
АО «РОСХИМ»
АО «АКРОН ХОЛДИНГ»
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
ГК «РУСАГРО»
ГК «АГРОЭКО»
ГК «ЭКОНИВА»
АПХ «МИРАТОРГ»
АО «СИБАГРО»
РОСТЕХ
АО «ОДК»
ПАО «ОАК»
ПАО «ГАЗ»
РОСАТОМ
ПАО «СОЛЛЕРС»
АО НПК «УВЗ»
ПАО «ТМК»

## Slide 22: НОВОСТИ, НОВИНКИ И АКЦИИ
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ
TELEGRAM-КАНАЛ
LEDEL И FEREKS